## Slide 1
Подпроект: Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного предприятия
Алматы 2017
Грантовый ГСНС проект « Стимулирование продуктивных инноваций»

## Slide 2
Общие сведения
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Руководитель подпроекта – Тукеев У.А.
Грантополучатель – ТОО «TST-16»
Бизнес- партнер – ТОО «Системотехника»
Подпроект: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВХОДНЫХ РУДОПОТОКОВ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Notes: Рисунок 4

## Slide 3
- Применяемые на практике технологии оперативного измерения качества перерабатываемой руды ориентированы на мелкофракционные рудопотоки и используются при однопоточной схеме поступления руд на обогащение. - Однако, однопоточная схема поступления руд на обогащение не обеспечивает максимальной загрузки оборудования обогатительных фабрик. - При многопоточной схеме поступления руд на обогащение, мелкофракционные рудопотоки получаются после дробления, когда уже трудно в рудопотоке различить какая руда поступила из какого рудника. - Таким образом, существует проблема: до дробления трудно оперативно измерить качество руды из карьеров, а после дробления трудно различить какая руда из какого рудника. - Эта проблема для оперативного мониторинга входных рудопотоков при многопоточной схеме поступления руд на обогащение до сих пор не решена.
ПРОБЛЕМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОПОТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ОБОГАЩЕНИЯ РУД
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 4
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
- Суть технологии заключается в учете темпоральной зависимости дискретных потоков вагонов руд из разных карьеров в смешанном выходном потоке дробильного отделения.
- Осуществляется измерение качества мелкофракционного рудопотока дробильного отделения.
- Затем производится обратное по времени (темпоральное) проецирование измеренного качества руды на дискретные потоки вагонов из карьеров.
- Таким образом, осуществляется оперативное, в реальном времени, определение качества руды вагонов из конкретных карьеров.

## Slide 5
Конвейер
Конвейер
Объекты мониторинга
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 6
Прием руды рудников на ОФ. Позиционирование составов в зоне разгрузки
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Весы
Анализатор
Анализатор
Весы
Notes: Рисунок 4

## Slide 7
Прием руды рудников на ОФ. Разгрузка в бункера мельниц
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Весы
Анализатор
Анализатор
Весы
Свал в бункер 1
Свал в бункер 2

## Slide 8
Блок аналитики разделения
потока смеси руд после дробления по принадлежности к рудовозам
Хронология прибытия рудовозов на ОФ
Контроль качества и динамики рудопотока после дробления
Блок учета качества и объема руды принятой на дробления
Темпоральная модель движения в зоне разгрузки
Темпоральная модель работы ПТС дробления
Технологическая схема объекта мониторинга
Хронология движения в зоне разгрузки
Зона разгрузки
Рудники
Анализатор
Весы
Сводка результатов оперативного мониторинга входных рудопотоков ОФ
Структурная схема сбора информации и формирования оперативного отчета мониторинга
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Notes: Рисунок 4

## Slide 9
Преимущества предлагаемой технологии
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
1. Сокращается время определения качества руд из рудников: традиционные два-три дня сокращаются до реального времени, т.е. до темпа технологического процесса.
2. Обеспечивается оперативное управление технологической цепочкой «рудник-дробление-обогащение».
3. Создается реальная информационная основа для объективных хозрасчетных взаимоотношений между горным и обогатительным переделом

## Slide 10
План работ на I-е полугодие 2017
Работы | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Уточнение методических и научно-технических решений |  |  |  | 
Разработка общесистемных решений |  |  |  | 
Разработка технического обеспечения |  |  |  | 
Разработка математического обеспечения |  |  |  | 
Разработка информационного обеспечения |  |  |  | 
Разработка прикладного программного обеспечения |  |  |  | 
Корректировка общесистемных решений (структура и функции) |  |  |  | 
Корректировка системной платформы |  |  |  | 
Обоснование выбора измерительного оборудования |  |  |  | 
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 11
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Результаты работ за I-е полугодие 2017
Работы | КВАРТАЛ |  | Статус | РЕЗУЛЬТАТЫ
 | 1 | 2 |  | 
Уточнение методических и научно-технических решений |  |  | Выполнено 100% | Инженерные решения по калибровке измерительных каналов и параметров аналитической подсистемы
Разработка общесистемных решений |  |  | выполнено 100% | Решения по структуре составу и коммуникациям АС_ОМВКР
Разработка технического обеспечения |  |  | Выполнено 70% | ТО для уровня базовой автоматизации (Контроллер)
Разработка математического обеспечения |  |  | Выполнено 40% | Модели и алгоритмы подсистем сбора данных и ситуационного анализа
Разработка информационного обеспечения |  |  | Выполнено 100% | Информационные модели описывающие процессы на объектах мониторинга
Разработка прикладного программного обеспечения |  |  | Выполнено 30% | Прикладное ПО для уровня базовой автоматизации (Контроллер)
Корректировка общесистемных решений (структура и функции) |  |  | Выполнено 100% | Скорректированные решения в части структуры и функциональности АС ОМВКР
Корректировка системной платформы |  |  |  | В плане первого полугодия нет
Обоснование выбора измерительного оборудования |  |  |  | Технические предложения по перечню анализаторов для АС ОМКР

## Slide 12
наименование мероприятий/работ | результаты
Разработка документов, регламентирующих обязанности персонала в соответствии с нормативами РК. Разработка документов ISO-2000 Руководство по качеству Аренда производственных помещений для ТСТ-16 Закуп консалтинговых услуг на проектирование АС ОМВКР Отчетно-информационные мероприятия Разработка документа «Стратегия коммерциализации». | Должностные инструкции и положения, правила внутреннего распорядка, коллективный договор, трудовые договоры. Руководство по качеству, Инструкции по качеству при выполнении проектных и наладочных работ Арендованы производственные помещения по адресу, Алматы, Амангельды, 40 Проведен конкурс на оказание консалтинговых услуг для ТОО «TST-16». Результаты опубликованы на портале www.fpip.kz. Участие во встречах, презентациях, совещаниях с участием ГУП Документ представлен в ГУП
Мероприятия по обеспечению функционирования группы проекта в рамках ТSТ-16
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 13
Категория затрат | План | Факт | Объяснение отклонения
Заработная плата сотрудников, всего | 11 425 000 | 5 389 980 | позднее решение МСНК о начале работ
Оборудование | 4 732 000 | - | позднее решение МСНК о начале работ
Лабораторные и расходные материалы | - | - | 
Командировочные расходы | 208 330 | 187 354 | позднее решение МСНК о начале работ
Мелкие строительные работы | - | - | 
Наем консультантов | 8 333 333 | 1 915 000 | позднее решение МСНК о начале работ
Регистрация патентов и публикации | - | - | 
Обучение и семинары | - | - | 
Услуги сторонних организаций и лиц | - | - | 
Накладные и другие расходы | 2 803 333 | 910 165 | В связи с поздним началом работ
ИТОГО | 27 501 996 | 8 402 499 | 
Финансовый отчет средств гранта (с 30.11.2016г. по 01.06.2017г.) в тенге, KZT
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 14
Выплата Категория/подкатегория | Подрядчик/номер и дата контракта | Стоимость контракта | Оплата на текущий момент, | Баланс
Накладные расходы/аренда помещений | ТОО « АВА-Стройсистема», договор аренды № 0/02-2017 TST от 08.02.2017г. | 2 790 000 | 837 000 | 1 953 000
консультационные услуги | ТОО « СКАДА ЛТД»,контракт № 01/05-17 ТСТ от 19.05.2017г. | 19 150 000 | 1 915 000 | 17 235 000
Всего |  | 21 940 000 | 2 752 000 | 19188000
Отчет о закупках за первое полугодие 2017 года в тенге, KZT
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 15
Стратегия коммерциализации. Бизнес-модель
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 16: Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Уточнение методических и научно-технических решений по созданию АС ОМВКР.
Модель на основе Темпорального Интервального Исчисления
Правила TIC-модели принадлежности руды сегмента выходного потока конкретному вагону одного из входных дискретных потоков, а значит и определения принадлежности руды карьеру
Правило 1. Привязка событий к временной шкале. If Sisv=true then Tisv = t , где: Sisv – признак свала i-ого вагона, Tisv - время свала i-ого вагона, t – текущее время. равило означает, что если произошло событие свала вагона, то время свала вагона равно текущему времени.
Правило 2. Определение интервала времени дробления руды в бункере. If 〖 Wioj – Pbunk ≠ 0〗 ={x,y: T ¦ ∀t : [x…y] ∗(Wi(α([x…y])) = Wioj ⋀ Wi(ω ([x…y]))=0 ⋀ Wi= Wi- Pbunk)} then tbunk= σ([x…y]), где: Wioj – оценочный вес руды i-ого вагона; Pbunk - производительность бункера в секунду; Wi – текущий вес руды i-ого вагона, tbunk - интервала времени дробления руды бункера. правило означает, что в каждом цикле (1 секунда) от общего веса руды в бункере отнимается количество равное производительности бункера в секунду. Данное правило позволяет рассчитать время, затрачиваемое бункером на дробление сваленного вагона и зафиксировать ожидаемый момент конца выхода вагона из бункера.
Правило 3. Определение интервала времени от момента появления руды вагона на конвейере до момента измерения на конвейерных весах. tikonv=Lkonv/Vkonv, где Lkonv – длина конвейера до конвейерных весов; Vkonv – скорость конвейера.
Правило 4. Определение ожидаемого момента времени начала потока руды вагона через весы. Tiojnach = Tisv + tbunk + tikonv.правило означает, что ожидаемого времени начала потока руды вагона через весы определяется суммой времени свала вагона с интервалом времени дробления руды бункера и интервала времени появления руды вагона на конвейере.

## Slide 17: Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Правила TIC-модели принадлежности руды сегмента выходного потока конкретному вагону одного из входных дискретных потоков, а значит и определения принадлежности руды карьеру.
Правило 5. Вычисление длины временного интервала потока вагона. If 〖Sisv=true & t ≥ Tiojnach〗 = {x,y : T ¦ ∀t : [x…y] ∗( Sisv=true ⋀ t ≥ Tiojnach)} then { Wi∑=0; while (Wi∑ ≤ Wioj) Wi∑ = Wi∑ + Wi; t=t+1; end {Tiint = t - Tiojnach; Tiojkon = Tiojnach + Tiint}}. правило означает, что если событие свала вагона произошло и текущее время больше или равно времени ожидаемого начала разгрузки вагона, то проверяется условие - является ли суммируемый вес потока вагона меньше ожидаемого веса вагона и как только это условие не выполняется, то производится вычисление длины интервала потока вагона и времени конца потока вагона.
Правило 6. Правило корректировки времени начала потока вагона. If 〖W(t)-W(α)≥0,05W(α)〗={ x,y : T ¦ ∀t : [x…y] ∗ (W(t)-W(α([x…y]))) ≥0,05 W(α([x…y]))⋀σ[x…y]≥5} then tinachpot=α([x…y]). Данное правило означает, что в качестве времени начала потока система фиксирует существенное (более 5 сек.) и устойчивое (более 5%) увеличение сигнала с датчика веса.
Правило 7. Правило корректировки времени конца потока вагона. If 〖W(t)-W(α) ≤0,03W(α)〗={ x,y : T ¦ ∀t : [x…y] ∗ (W(t)-W(α([x…y]))) ≤ 0,03W(α([x…y])) ⋀ σ[x…y]≥5} then tikonpot = w([x…y]). Данное правило означает, что в качестве времени конца потока система фиксирует устойчивое (более 5 сек.), близкое к нулю (не более 3%) значение сигнала с датчика веса.
Уточнение методических и научно-технических решений по созданию АС ОМВКР.
Модель на основе Темпорального Интервального Исчисления

## Slide 18
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Основные уточнения методики оперативной диагностики характеристик входных рудопотоков
1. Уточнение методики калибровки измерительных каналов для АС ОМКВР Необходимость уточнения. Методические решения по калибровке измерительных каналов предопределены необходимостью учета изменения метрологических характеристик приборов используемых в АС ОМКВР в следствии их механического износа или изменения электромагнитной обстановки в зоне измерений. В базовых функциональных спецификациях АС ОМКВР сервис по калибровке каналов не учтен
2. Решения по подстройке параметров математической модели мониторинга в АС ОМКВР Необходимость уточнения. В базовых функциональных спецификациях АС ОМКВР не учитывались неизбежные изменения параметров объектов и процессов мониторинга в ходе эксплуатации, что требуют периодической настройки характеристик приборов и адаптации параметров модели по мере появления невязок между моделью и реальными показателями. Математическая модель составляет основу процедуры проецирования динамики и хронологии разгрузки вагонов в бункер на отрезки рудопотока после операции крупного дробления. Неточности в параметрах модели будут снижать объективность получаемых результатов
Уточнение методических и научно-технических решений по созданию АС ОМВКР

## Slide 19
Отсутствие рудопотока на конвейере
W
ti
t
t2
t1
t1
t2
Калибровка измерительных приборов (задание 0) осуществляется при отсутствии руды на движущемся конвейере. (В данном примере на интервалах t1, t2, ti).
За ноль принимается значение (Wt1+Wt2+……+ Wti)/ (t1+t2+…+ti)
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Уточнение методических и научно-технических решений по созданию АС ОМВКР. Калибровка измерительных приборов
t3

## Slide 20
АС ОМВКР
Аналитический блок АС ОМВКР
Эталонная вертушка
Для эталонной вертушки для каждого вагона до разгрузки в бункер определены: вес руды, содержание полезного компонента, рудник, количество вагонов и прочее
Данные мониторинга
Эталонные данные
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Уточнение методических и научно-технических решений по созданию АС ОМВКР. Корректировка параметров модели
Корректировки параметров аналитического блока АС ОМВКР
с использованием имитационной модели процессов на объектах мониторинга
Скорректированные параметры аналитического блока

## Slide 21
Параметры | Приборы с рентгеновской трубкой | Радиоизотопные | Лазерные | Нейтронные | Оптические
Анализируемые элементы | от Al до U | от Mg до U | от C до U | от C до U | от H до Mt
Диапазон значений температуры окружающего воздуха,oC | -20 до +45 | -30 до +50 | -20 до +45 | -30 до +50 | 
Габариты, мм | 890x275x240 | Датчик 150х140х300 Шкаф питания 300х250х170 | 1500x800x1300 | 2103х1690х1575 | Осветительный блок 2000x2000x1000 Шкаф с электроникой 1300х800х200
Вес, кг | 45 | Датчик 5 Шкаф питания 6,5 | 450 | от 2721 до 4081 | 180
Площадь/объем анализа | Поверхность | Объем | Поверхность | Объем | Поверхность
Пределы обнаружения и точность | Для всех поточных анализаторов - до 100ppm (0,01%), меняются в зависимости от элементов |  |  |  | 
Опасность для здоровья персонала | есть | маловероятна | нет | есть | нет
Частота анализа, проб/мин | непрерывно | непрерывно | 3-20 | 1,возможно непрерывно | 20
Обоснование выбора анализаторов
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 22
Проект ТО. Структурная схема КТС
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 23
Проект ТО. КИП
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Notes: РИСУНОК 2

## Slide 24
Проект ТО. Шкафы
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 25
DATABASE
PLC
АРМ
Данные о рудопотоках
после дробления
Раз в 10 секунд
Хронология разгрузки
раз а секунду
Ситуационная информация
по зоне разгрузки
по событию
Контроль разгрузки
по запросу
Информационное обеспечение. Схема сбора данных для анализа
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
УСО
УСО
УСО

## Slide 26
DB_ПУТЬ
Номер пути
Номер склада
DB_СКЛАД
Номер склада
Скорость дробления
DB_ВЕРТУШКА
Номер вертушки
Номер склада
DB_СВАЛ
Номер вертушки
Номер вагона
DB_ВАГОН
Номер вертушки
Номер вагона
DB_ВЕСЫ
Номер вагона
ВЕС
DB_БУНКЕР
Номер вагона
DB_СВОДКА
Номер вагона
Номер вертушки
Номер склада
Номер пути
Информационное обеспечение. Логическая схема базы данных контроллерной станции
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 27
Номера DB | Характеристика рудопотока / ситуационная информация | Частота фиксации/расчета | Длительность хранения | Примечние
DB51 – DB58 | мгновенное значение веса и качества с датчиков на конвейере | секунда | две смены | один DB для каждого показателя каждой очереди
DB140 – DB141, DB146 – DB149 | моменты входа/выхода вертушки на разгрузку, моменты движения/останова вертушки, моменты свала вагона | секунда | две смены | один DB для каждого показателя
DB301 – DB1091 | средневзвешенное значение веса и качества по каждому вагону разгруженной вертушки | секунда на интервале времени разгрузки вертушки | две смены | количество DB задано исходя из максимального количества десяти- вагонных вертушек, разгружаемых за две смены
DB301 – DB1091 | средневзвешенное значение веса и качества по каждой вертушке разгруженной в один бункер (очередь) | ежесекундный расчет в течение времени разгрузки вертушки | две смены | 
Информационное обеспечение. Функциональное назначение DB контроллерной станции
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 28
№ DB след-го вагона =5 № DB пред-го вагона =0
DB3 Вагон №1
№ DB предыдущей вертушки = 0
DB3 Вертушка №1
№ DB предыдущей вертушки = 3
DB5 Вертушка №2
№ DB предыдущей вертушки = 5
DB6 Вертушка №3
№ DB предыдущей вертушки = {k}
DB{N} Вертушка №S
№ DB предыдущей вертушки = {N}
DB{M} Вертушка №S+1
№ DB след-го вагона =6 № DB пред-го вагона =3
DB5 Вагон №2
№ DB след-го вагона ={K} № DB пред-го вагона =5
DB6 Вагон №3
№ DB след-го вагона ={M} № DB пред-го вагона ={J}
DB{N} Вагон №S
№ DB след-го вагона =0 № DB пред-го вагона ={N}
DB{M} Вагон №S+1
№ DB след-го вагона вертушки=5
DB3 Вагон №1
№ DB след-го вагона вертушки=7
DB4 Вагон №1
№ DB след-го вагона вертушки={K}
DB7 Вагон №1
№ DB след-го вагона вертушки={M}
DB{N} Вагон №{S}
№ DB след-го вагона вертушки=0
DB{M} Вагон №S+1
…………………………...........
Информационное обеспечение. Связные списки блоков данных (DB)
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
…………………………...........
…………………………..........
Связный список
«Вертушки»
Связный список
«Вагоны очереди»
Связный список
«Вагоны вертушки»

## Slide 29
DB «Путь»
1. № пути
2. № DB последней вошедшей вертушки
3. Момент Команды на ввод данных по вертушке
4. Момент Команды на объединение вертушек
5. Момент Команда на разделение вертушки
6. № вертушки (для команд)
7. № электровоза (для команд)
8. № склада (для команд)
9. Вес вертушки заявленный (для команд)
10. № вертушки для объединения
11. Количество вагонов в первой вертушке при разделении одной вертушки на две
DB «Вагон»
1. Тип (обмоторенный / обычный)
2. Заявленная масса
3. Содержание Fe
4. Время свала
5. Время начала выхода из бункера
6. Время конца выхода из бункера
7. Время начала прохода весов
8. Время конца прохода через весы
9. Ссылка DB вертушки
10. Номер вагона
11. Ссылка DB след. вагона вертушки
12. Ссылка DB след. сваленного вагона
13. Ссылка DB пред. сваленного вагона
DB «Бункер»
1. Емкость
2. Текущая масса
3. Коэфф. коррекции производительности
4. Производительность на выходе
5. DB первого вагона
6. DB последнего вагона
DB «Весы»
1. Текущий вес без нуля
2. Текущий вес с учетом нуля
3. Ноль весов
4. Суммарный вес текущего потока
5. Ссылка DB текущего вагона
6. Время начала потока
7. Время конца потока
8. Флаг конца потока
9. Магнитная восприимчивость
DB «Сводка»
1. Порядковый номер строки сводки
2. Время подачи вертушки на бункерный путь
3. Время выхода вертушки с бункерного пути
4. Номер электровоза
5. Номер склада, с которого загружена вертушка
6. Вес вертушки заявленный (введенный оператором ККД)
7. Вес вертушки, реально принятый на фабричный передел
8. Средне взвешенное содержание железа в руде вертушки
9. Количество выгруженных вагонов
10. Номер бункерного пути, на котором находится вертушка
DB «Склад»
1. Номер склада
2. Формула Коэффициент «А»
3. Формула Коэффициент «B»
4. Скорость прохождения руды через дробилку
Структура таблиц базы данных
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 30
Математическое обеспечение. Алгоритмы
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства

## Slide 31
Автоматизированная система оперативного мониторинга качества входных рудопотоков горно-обогатительного производства
Основные направления работ по созданию АС ОМВКР во 2-ом полугодии 2017 года
I – ое полугодие Работы первого полугодия 2017 года выполнены в соответствии с планом реализации подпроекта
II – ое полугодие
Работы второго полугодия 2017 года планируются к выполнению в соответствии с планом реализации подпроекта и включают:
Завершение проектных работ по: ТО; МО; прикладному ПО АС ОМВКР.
-Комплектация и монтаж шкафных конструкций.
Комплектация системной программной платформы.
Автономная наладка контроллерных станций и АРМов полигонных условиях ТОО «TST-16».